| Модель автомобиля: Audi A8 с 94г. |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания паров чистящей жидкости. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол, установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Поставьте автомобиль на стоянку и выключите вентилятор. Снимите крышку бачка радиатора. Снимите воздухозаборник с клапаном потока воздуха. Извлеките винт из блока управления вентилятора и выньте его. Внимание! Теплоотвод может быть горячим. | Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт.№ 4090, одним литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Направьте зонд пистолета в отверстие по направлению к испарителю. Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель около 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, чтобы омыть и очистить испаритель. После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место блок управления вентилятора и воздухозаборник. Замените пылевой фильтр при необходимости. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. |
|  | Рабочая инструкция №4093 Лист 0580 |
| © LIQUI MOLY |  | Изд. 06/01 |