| Модель автомобиля: Dodge Caliber год выпуска: c 2006 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) 1 л Крестовая отвертка |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Выщелкните крышку справа под приборной панелью, извлечь вентилятор двигателя, последовательно раскрутив отверткой 2 винта. Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. | После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. Соберите разобранные части, как это описано в пункте 4. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Dodge Caliber | Стр. 1 из 1 | 14.04.2011 |