| Модель автомобиля: Mercedes SL R 230 год выпуска: 2001 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Насадка Torx TX20 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Снимите крышку под приборной панелью (со стороны пассажира) (3 х TX20). Извлеките разъем для света в ногах и снимите крышку. Снимите крышку воздушного фильтра салона, извлеките фильтр. | Заполните пистолет 1л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Замените салонный воздушный фильтр. Установите на место крышку и накладку. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 4 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Mercedes SL 230 | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |