| Модель автомобиля: BMW 6er E63/64 с 2002 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) 1л Гигроскопичный материал |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переведите переключатель температуры в положение макс. включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. В моторном отсеке удалите крышку и сам воздушный фильтр салона (сделать быстрый поворот на 90° против часовой стрелки и открыть зажим). Затем снимите нижнюю часть корпуса, и, в случае необходимости, воздушный канал. Также частично удалите уплотнение в моторном отсеке, ослабьте 1 винт и 3 раза быстро проверните и выньте корпус. | Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт.№ 4090, одним литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к пневмомагистрали примерно на 6-8 бар. Направьте зонд пистолета в отверстие разъема по направлению к испарителю. Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель около 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, чтобы омыть и очистить испаритель. Внимание! Не повредите поверхность испарителя. В конце распылите средство через дренажные отверстия (сколько это возможно), а также сбрызните дефлекторы. После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место чистый воздушный канал и основание корпуса, замените воздушный фильтр салона при необходимости. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 4 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |