| Модель автомобиля: Alfa Romeo Spider год выпуска: 2006 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Винтоверт torx T25 Трещотка с 5,5 мм шестигранной гайкой |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Откройте бардачок. Ослабьте винт Torx рядом с замком бардачка и удалите его. Извлеките крышку сервисного люка из держателя. Затем открутите 5,5 мм шестигранный болт и выньте его. Замените салонный воздушный фильтр. Снимите накладку под бардачком. Ослабьте 2 шестигранные 17 мм гайки. Извлеките резистор за мотором вентилятора. Для этого открутите 2 шестигранные 5,5 мм гайки и выньте резистор, потянув вниз. Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. | Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Соберите разобранные части, как это описано в пунктах 4-5. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Alfa Romeo 159 | Стр. 1 из 1 | 22.01.2013 |