| Модель автомобиля: Mercedes W220 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара. Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и выключите вентилятор. Снимите накладку в ногах со стороны пассажира под крышкой короба бардачка и приборной панелью. Снимите крышку фильтра из активированного угля и выньте фильтр. Заполните пистолет Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole арт. 4090 примерно 1 л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 4 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. | Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель примерно 0,75 л средства Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления на сливные шланги (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные форсунки (только слабой струей). После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место фильтр из активированного угля. Установите на место крышку фильтра из активированного угля и накладку в ногах пассажира и под крышкой короба бардачка. При загрязнении смените пылевой фильтр. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение максимум, включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Рабочая инструкция № 4093 Лист 0618 Изд. 04/01 |