| Модель автомобиля: VW Sharan II год выпуска: с 2010 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Снимите накладку в пространстве для ног со стороны пассажира, открутив два крепежных винта. Выщелкните крышку пылевого фильтра из держателей, повернув направо. Затем выньте сам пылевой фильтр. Обращайте внимание на направление воздушного потока (Air Flow)!! | Заполните пистолет Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole примерно 1 л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пунктах 4-5. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY VW Sharan II | Стр. 1 из 1 | 26.06.2013 |