| Модель автомобиля: BMW 5er E60 Год выпуска: 2004 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4092) Торцовая головка гаечного ключа размером 13 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переведите переключатель температуры в положение макс. включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. В моторном отсеке со стороны пассажира снимите накладку воздушного фильтра салона; открутите пластиковый винт размером 13 и откройте зажим. | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Введите насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Нажатием на рычаг начните распыление состава и впрысните в испаритель около 0,75 литра ОЧИСТИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА LIQUI MOLY. Внимание! Не повредите поверхность испарителя. В конце распылите средство через дренажные отверстия (сколько это возможно), а также сбрызните дефлекторы. После завершения очистки сразу не удаляйте очиститель кондиционера LIQUI MOLY, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Обновите воздушный фильтр салона, снова установите на место накладку и крышку. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 2 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |