| Модель автомобиля: Citroen C3 с2003 и Citroen Pluriel c 2004 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) 1л |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. В ногах со стороны пассажира на центральной консоли поверните температурный датчик на ¼ против часовой стрелки и вытащите из короба. | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY KlimaAnlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Заменить салонный воздушный фильтр, установите на место датчик температуры. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 2 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Citroen С3 | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |