| Модель автомобиля: MCC Smart for four год выпуска: 2004 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Удалите заглушки с резистором вентилятора полностью. Для этого отвинтите байонетный затвор на ¼ оборота против часовой стрелки. Заполните пистолет 1л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. | Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. После очистки аккуратно вращательными движениями извлеките зонд. При этом не повредите поверхность испарителя! Оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место заглушки и резистор вентилятора. Замените воздушный фильтр салона. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 2 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY MСС Smart forfour | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |