| Модель автомобиля: VW Amarok год выпуска: c 2010 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Сменная торцовая головка гаечного ключа шириной 5,5 мм |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Извлеките накладку в пространстве для ног пассажира из держателей. Выкрутите обе гайки шириной 5,5 мм на крышке воздушного фильтра салона и извлеките их. Затем выньте сам фильтр. Обращайте внимание на правильное направление воздушного потока!!! | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера LiquiMoly 1 л Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пунктах 4-5. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. 1 Liter Liqui Moly Klima- Anlagen-Reiniger |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY VW Amarok | Стр. 1 из 1 | 24.07.2013 |